DEVIS TYPE 0 : COMMENT UTILISER LE DEVIS TYPE ?

Ce devis type 0 est une fiche générale. Lisez-la attentivement avant de vous pencher sur le devis type se rapportant à vos travaux (Devis types 1 => 12).

| légende | Code couleur/logos: |
| --- | --- |
|  | rouge: PR: possibilité de droit à une prime à la rénovation |
|  | orange: PE: possibilité de droit à une prime énergie |
|  | bleu: PVB: possibilité à un prêt vert bruxellois |
|  | rose : CV : certificats verts |
|  | vert: plus durable/meilleur pour l’environnement |
|  | mauve: infobulle (en italique) |
|  | Nature: |
|  | PT: prix total (ou PG: prix global, ou SSE: somme sur l'ensemble) |
|  | pm: pour mémoire (= compris dans le prix total de l'offre) |
|  | QF: Quantité forfaitaire (Cela implique un prix fixe. L'avantage est que vous êtes certain du prix; l'inconvénient est que si les quantités ou heures de travail sont moins élevées, vous payez le même prix. A privilégier si la quantité exacte peut déjà être calculée avant le début des travaux. A privilégier par rapport à la quantité présumée.) |
|  | QP: Quantité présumée (Cela implique un prix variable. Cela signifie que les travaux sont facturés en fonction des matériaux réellement utilisés et des heures de travail prestées. L'avantage est que le prix peut être moins élevé; l'inconvénient est que le prix peut être plus élevé. Dans certains cas, l'entrepreneur n'a d'autre choix que de réaliser une estimation provisoire de la quantité nécessaire, p.ex. s'il ne peut estimer la quantité exacte qu'après certains travaux de démolition.) |
|  | Unité: |
|  | mc: mètre courant |
|  | m²: mètre carré |
|  | m³: mètre cube |
|  | pc: pièce |
|  | Le devis type est complété de manière standard avec la nature et l'unité les plus courantes pour le type d'article. Dans certains cas, il se peut qu'une autre nature ou unité soit plus indiquée. |
|  | Labels bois (garantie que les éléments ont été fabriqués à partir de bois provenant d'une forêt gérée de manière durable): |
|  | FSC: Forest Stewardship Council (www.fsc.be) |
|  | PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification (www.pefc.be) |

| but | Le but de ces devis types est de pouvoir comparer plusieurs offres de manière juste, aussi et surtout pour les travaux où l'accent est mis sur la réalisation de rénovations durables. |
| --- | --- |
|  | pour l'entrepreneur: Les devis types ont été établis par Bruxelles Environnement, dans le cadre de la Maison de l’Energie de la Région de Bruxelles-Capitale. Le but est d'aider le secteur de la construction à passer à une économie durable et ainsi de créer des emplois supplémentaires. C'est pourquoi l'accent est également mis dans les devis types sur la réalisation de rénovations durables en utilisant des matériaux renouvelables/réutilisables/recyclables. |
|  | pour le particulier: Ces devis types vous aideront à déterminer, avec l'entrepreneur, quels choix vous pouvez opérer pour la réalisation des travaux de votre habitation. Pour encourager la réalisation de rénovations durables, les possibilités de faire usage de matériaux renouvelables/réutilisables/recyclables sont expressément mentionnées, afin que ces options ne soient pas oubliées et puissent être discutées avec l'entrepreneur. |
| conception | Le devis type est conçu comme un métré descriptif: c’est-à-dire un inventaire des différents articles qui peuvent s'appliquer à un type donné de travaux, avec une brève description, la nature, l'unité, la quantité, le prix unitaire et le prix total. |
|  | Le devis type n'est pas limitatif. Il donne uniquement une indication des articles les plus fréquents. Il appartient à l'entrepreneur de supprimer et d'ajouter des articles, ainsi que de détailler davantage les articles, selon ce qui est nécessaire pour le projet concret. |
|  | Le devis type existe d'une part sous forme de version papier avec tous les articles mentionnés et d'autre part sous une version numérique où l'entrepreneur peut cocher certains éléments (p.ex. le type d'isolant) et peut laisser les autres articles qui ne sont pas applicables. |
|  | L'entrepreneur peut travailler dans le devis type lui-même (sur la version numérique p.ex.) ou il peut reprendre le contenu de certains articles pour décrire sa propre offre de manière plus précise, par ex. en intégrant les conditions d'obtention de primes. Le choix lui appartient … |
|  | Ce devis type n'est pas juridiquement contraignant mais est un exemple sur lequel l'entrepreneur peut se baser. Seule une offre de l'entrepreneur signée par les deux parties peut être juridiquement contraignante. |
| primes | Les primes, prêts dépendent d'un certain nombre de conditions techniques et administratives, et notamment du revenu et de l'adresse de l'habitation. En tant que particulier, vérifiez quelles conditions doivent être remplies. |
|  | En outre, l'offre doit être suffisamment détaillée pour avoir droit à ces interventions financières: p.ex. le type de matériel et le coût, la surface et les propriétés techniques (p.ex. valeur R, valeur lambda) doivent être suffisamment clairs. |
|  | L'avantage de l'utilisation des devis types est que les conditions techniques des différents types d'interventions financières que peut obtenir le particulier ont déjà été intégrées dans les articles des modèles de cahier des charges. |
|  | Par conséquent, il y a un gain de temps: pour l'entrepreneur parce qu'il ne doit pas établir une deuxième offre pour satisfaire à ces conditions et pour le particulier qui reçoit directement une offre correcte. |
| rénovation durable | Il est essentiel, en termes de rénovation durable, que la réflexion porte sur le long terme. Souvent, le budget n'est pas présent pour réaliser tous les travaux en une fois. Aussi, essayez de prévoir que d’autres travaux puissent facilement être réalisés plus tard. P.ex. pour la réalisation de travaux de toiture, prévoyez directement un débordement de toiture suffisamment grand, afin que les travaux d'isolation de façade puissent être réalisés plus tard sans devoir réaliser à nouveau des travaux au toit, ce qui doublerait les coûts. |
|  | Pensez à l’isolation acoustique ! Lors de votre réflexion sur la rénovation de votre habitation, il est nécessaire de prendre en compte l’isolation acoustique et d’identifier les éventuelles nuisances sonores. Cela permettra d’améliorer considérablement votre confort. Le code de bonnes pratiques vous permettra de vous guider (ou de guider votre entrepreneur) dans les travaux d’isolation acoustique. |

| rénovation durable | Un point tout aussi important pour la rénovation durable est d'examiner le bâtiment dans son ensemble: différents entrepreneurs se succéderont. De bons accords peuvent éviter des conflits. P.ex. pour le placement du pare/frein-vapeur du côté intérieur d'un toit en pente, il est souhaitable que le toiturier et le menuisier se concertent afin que la lucarne puisse être correctement placée sans problème par la suite. |
| --- | --- |
| 12 fiches | Il existe 12 devis types, selon 12 travaux de rénovation durable fréquents dans l'habitation: Devis type 1: Isoler la toiture inclinée Devis type 2: Isoler le plancher du grenier Devis type 3: Isoler la toiture plate Devis type 4: Isoler les façades par l’extérieur Devis type 5: Isoler les façades par l’intérieur Devis type 6: Changer les châssis Devis type 7: Restaurer les anciens châssis Devis type 8: Isoler le sol Devis type 9: Installer une nouvelle chaudière performante Devis type 10: Installer des panneaux solaires Devis type 11: Aménager une toiture verte Devis type 12: Installer une citerne d’eau de pluie N’oubliez pas qu’une check-list et une fiche technique existe pour chacun de ces 12 travaux de rénovation. Un Guide Bâtiment Durable pour les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs est également disponible. Il identifie en détail les différentes solutions concrètes qu'il est possible de mettre en œuvre en matière de construction et rénovation durables : http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be. |
| travaux de démolition | Pour info: l'asbl Rotor a créé la plateforme Opalis où d'une part les entrepreneurs et d'autre part un réseau de revendeurs professionnels manifestant de l'intérêt pour ce qui vient des chantiers bruxellois peuvent se mettre en contact. Vous pouvez vous y rendre avec vos déchets de construction et de démolition. Rotor met les revendeurs qui reprennent certaines pièces à prix modique en contact avec l'entrepreneur et ces deux parties négocient des conditions définitives. Rotor ne joue à cet égard qu'un rôle d'intermédiaire. www.opalis.be et http://rotordb.org/ |
| conseil | BESOIN D’AIDE ? Des conseillers en rénovation existent pour accompagner les particuliers dans leurs démarches. Faites appel aux conseillers de la Maison de l’Énergie. Ils sont là pour vous accompagner gratuitement dans vos démarches. Ils peuvent vous aider à établir le diagnostic de votre habitation, à déterminer les priorités pour les travaux, à trouver des solutions adaptées, à faire le point sur les aides financières, à comparer les devis des entrepreneurs… www.maisonenergiehuis.be / 02 563 40 00 Dans la Région de Bruxelles-Capitale, d’autres organismes offrent des services similaires (comme le Réseau Habitat, le Centre Urbain,…). |
|  | En tant que particulier, vous pouvez toujours être accompagné d'un architecte qui peut suivre les travaux de près. |